## Slide 1: Sun Storage
Gruppe 6
Lukas Eigenstetter, Philipp Thaler, Johannes Treske, Matthias Unterrainer, Felix Wagner, Valentin Weiß
Datenverarbeitung in der Technik
Sommersemester 2023

## Slide 2: Plattform
Plattform:
ESP32 (az-delivery)
  38 PINs
  Niedriger Stromverbrauch
  2 nutzbare UARTs, I²C, MISO/MOSI …
  3.3 V und 5 V Eingang
  4 MB Flash
  Besitzt built-in Wifi/Bluetooth

## Slide 3: Framework
Framework Vergleich
ESP-IDF
  Taskbasierend
  FreeRTOS Support
Arduino Core
  Setup() und loop() Funktionen
  Limitierter RTOS Support
  Größerer Speicherverbrauch
Notes: RTOS -> Real Time Operating System -> Wir haben realtime anforderungen

## Slide 4: Ladegerät für 2 s LiPo Akkus
PWM steuert T1 (Bipolartransistor BC547
T1 steuert T2 (MOSFET IRF 5305)
R1 und R2 erzeugen die Schwellspannung, damit R2 schaltet
D1 als Rücklaufdiode
R3 / R4, um zu verhindern, dass der Strom über den Controller abfließt
R5 dient als Messwiderstand

## Slide 5: Ladegerät Algorithmus

## Slide 6: Ladevorgang
Ziel-Ladestrom I_Target
  Voller Ladestrom bis V_TrickleThreshold
  Lineare Verringerung bis V_Max
DutyCycle = DutyCycle + (I_Target – I_Current)
(I_Current ist letzter gemessener Ladestrom)

## Slide 7: Stromversorgung & USB
Stromversorgung nur für Microcontroller, Display und Sensoren mittels Linearregler 7805
Separater Stromkreis für USB und Servos mittel Buck Converter
Kann über PIN deaktiviert werden (bei Start, State of Charge Bestimmung und Nachtabschaltung)
DACs zur Einstellung des Ladestroms des USB

## Slide 8: Messungen
S1: als Lade-PWM
D1: Rücklaufdiode des Batterieladegeräts
R10 und R9: Pull-Up Schaltung: fließt kein Strom, so misst ADC1_5 1.65 Volt
R8 als Widerstand zur Messung des Batteriestroms
R1 und R2: Spannungsteiler für Messung der Spannung der niedrigeren Zelle
R4 und R3: Spannungsteiler für obere Zelle
R_Sys: Widerstand des Systems
R5 und R6: Messung des Systemstroms
Parallel zu den ADCs liegt je 100 nF Kondensator auf Ground

## Slide 9: Cell Balancing
Problem bei LiPo-Batterien: Unterschiedlicher Verschleiß der Zellen
Unterschiedliche Kapazität, Innenwiderstand… => Überladen einer Zelle
Cell Balancing: Zelle mit höherer Spannung wird ab gewisser Schwellspannung entladen, bis Zellen wieder balanciert sind
T1 kann (mit Widerstand in Reihe) direkt angesteuert werden
T3 liegt auf zwischen 6 – 8.4 Volt und wird daher über T2 angesteuert
PINs müssen LOW sein, um Strom fließen zu lassen

## Slide 10: State of Charge Estimation
Bestimmung des derzeitigen Batteriespannung alle 10 Minuten
Abschaltung des High Power Circuits und des Ladegeräts, um möglichst stromfreien Systemzustand zu erreichen
Lookup in Wertetabelle zur Bestimmung des Ladezustandes

## Slide 11: Systemzustand
Systemzustand beschreibt relevante Daten des Systems, die nicht in der Datenbank abgelegt werden
  Im GUI einstellbare Werte
  Sensorwerte
Während Betrieb werden die Zustandswerte regelmäßig in JSON geschrieben
Beim Start wird versucht, die JSON zu lesen
Ansonsten werden Default Werte verwendet

## Slide 12: State of Charge Estimation
(Quelle: Lithium-Ion State of Charge (SoC) measurement - Coulomb Counter method (lithium-battery-factory.com))

## Slide 13: Coulomb Counter
Basiert auf einem Delta-Sigma AD-Wandler
  Analoger Op-Amp Integrator integriert den Strom
  Wird regelmäßig über IO-Pin vom ESP entladen

## Slide 14: Coulomb Counter
Ansteigen des Integrals bis Vcc/2
Entladung des Integrators
=> Duty Cycle

## Slide 15: DCF77
Funksignal des deutschen Wetterdienstes
Enthält sowohl Wetter- als auch Zeitdaten
1 Bit pro Sekunde
60 Bit bzw. 1 Datensatz pro Minute
480 Wetterdatensätze für 90
(Quelle: dcf77logs.de - Über DCF77)
(Quelle: dcf77logs.de - Über DCF77)

## Slide 16: LCD Display / Menu
Ansteuerung des LCD Displays
Steuerung des dazugehörigen Menus
Ursprünglich Anzeigen und Ändern der Werte
Aber: Aufgrund der Auslagerung auf den 2. ESP nur noch Anzeige

## Slide 17: Weiteres
Nachtabschaltung
  Berechnung der Sonnen Auf- und Untergangszeit
  Einstellung der Panels auf Nachtposition
Mechanischer Aufbau

## Slide 18: Sensoren
I2C-Sensoren
  Kompass
  Gyroskop/Beschleunigungssensor
  Barometer
GPS-Modul
  Kommunikation über UART mit dem Standard NMEA 0183
  Beispiel NMEA:
Kompass Sensor Quelle: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/GY-_271_Triple_Axis_Compass_Datenblatt.pdf?72630
GPS Sensor Quelle: https://slypro.net/produit/gt-u7-gps-module/
  $GPRMC,HHMMSS,A,BBBB.BBBB,b,LLLLL.LLLL,l,GG.G,RR.R,DDMMYY,M.M,m*PP
Notes: Aufgaben:
Erstellen eines Interfaces zur einfachen Nutzung von I2C
  Aufbauend auf der Implementierung in ESP-IDF
Umsetzen von Initialisierungs-, Auslese- und Einstellfunktionen für jeden Sensor anhand des Datenblattes
GPS-Sensor kommuniziert über UART mit dem NMEA 0183 Standard
  Zusätzliche Funktionen zum parsen von NMEAs
Beispiel:
  Art des NMEAs (RMC - Recommended Minimum Sentence C)
  Zeitangabe
  Status (Active, Void)
  Latitude
  N/S Indikator
  Longitude
  E/W Indikator
  Speed over ground in Knoten
  Track made good in Grad
  Datumsangabe
  Magnetische Abweichung (Abweichung zwischen geografischem und magnetischem Norden)
  E/W Indikator
  Prüfsumme (xor Verknüpfung aller Datenbytes)

## Slide 19: Datenbank
Plan: Erstellen einer SQLite Datenbank zum Speichern der Messwerte
Aber: SQLite ist nicht kompatibel
Lösung:
  Speichern der Messwerte in CSV Dateien
  Eine CSV Datei pro Tag
  Timestamp als ID
  Auslesen der Daten durch Angabe eines Zeitraums und Auswählen der Spalten -> Rückgabe eines JSON-Arrays

## Slide 20: Taskaufbau
app_main
  Initialisierung aller Module (Ladegerät, Speicher, Sensoren, Datenbank, Wifi, HTTP Server, etc.)
  Starten aller Tasks

## Slide 21: Store Readings Task
Aufgabe:
  Speichern aller Messwerte in der Datenbank in einem festgelegten Intervall
Vorgehen:
  Auslesen aller benötigten Messwerte
  Speichern der Messwerte in der Datenbank

## Slide 22: Persistenter Speicher
SD Karten-Modul
  CSV-Datenbank
  Systemvariablen
  WLAN Konfiguration
SPIFFS (Dateisystem)
  Frontend Dateien
Frontend-Dateien
System
2MB
Datenbank
Systemstatus
WIFI
Notes: SD – Karte -> wird gemountet damit schreib und lesezugriffe erfolgen können
SPIFFS -> partitions.csv erstellt um Partitionen für einzelne Bereiche festlegen zu können. Wichtig für das Frontend
Probleme: Frontend war viel zu groß > 5 MB Flash aber nur 4 MB -> Dateien gzippen damit kleiner um schneller ausgeliefert werden zu können

## Slide 23: Kommunikation
WLAN STA Modus
WLAN AP Modus
  Scannen nach aktiven SSIDs
HTTP Server
  Bereitstellen der benötigten Endpunkte für das Frontend
  Statische Dateien ausliefern
UART vom Controller ESP zum peripheren ESP
  Sender und Receiver Task
  Systemvariablen synchronisieren
Notes: WLAN:
ESP erstellt WLAN erst im AP Modus. Ermöglicht es 5 Clients gleichzeitig eine Verbindung.
statischen IP -> Website aufruf möglich
Verbindung mit eigener SSID möglich. Erfolgt über HTTP Endpunkt -> Schreibt Datei auf der SD Karte mit SSID und PW
STA Modus -> verbindet sich mit hinterlegter SSID
HTTP Server stellt wichtige API Zugriffe für zur verfügung.
Klare Trennung von API Funktionen und Datei auslieferung mit /api/v1/<funktion> -> alle anderen zugriffe Datei auslieferung
Gibt 9 Endpunkte. Kommunikation erfolgt im JSON Format Handlt Datenbank anfragen
Handlt Systemstatus anfragen (Getter und Setter)
Handlt WIFI Konfig
Handlt abschaltugen wie WIFI, HTTP usw.
Zu wenige Ports -> auslagerung auf 2. ESP
Systemstatus muss allerdings synchronisiert werden. Dazu eine UART one way verbindung um dem peripherem ESP Daten zu senden Außerdem Bau der Konstuktion zusammen mit Matthias

## Slide 24: Web-Frontend
React.js Single-Page-Application
  HTML, SCSS, Typescript + Extension (TSX)
HTTP-Protokoll für Kommunikation
MUI (Material UI)
Three.JS (WebGL)
React Logo Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:React-icon.svg
MUI Logo Quelle: https://seeklogo.com/vector-logo/440988/mui
Threejs Logo Quelle: https://github.com/mrdoob/three.js/blob/38bf5f47a8c01a1d12d16a41b4097dc9ee31daad/files/icon.svg

## Slide 25: Konfigurationsmöglichkeiten
Konfiguration:
  Position
  Batterie und Ladegerät
  Nachtabschaltung
  Displayeinstellungen
  Wifi Konfiguration
  Abschaltung von Teilsystemen
Information:
  Systeminformationen

## Slide 26: Application Insights
Auswertung von Daten
  Verbrauch
  Strom
  Batteriespannung
Chart.js

## Slide 27: Simulationsmodell: Sky Dome
Sky Dome Model Quelle: https://www.e-education.psu.edu/eme810/node/534

## Slide 28: Algorithmus Sonnenposition
Neigungswinkel Erde zu Sonne
Drehung der Erde
Position (Koordinaten)
Zeit und Zeitzone
Declination Angle with Sun Quelle: https://www.pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/declination-angle
Declination Angle with Sunlight Quelle: https://www.pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/declination-angle

## Slide 29: 3D-Simulation: Sky Dome
Positionsänderung animiert über Zeit
Solarpanel Ausrichtung
  Automatisch
  Manuell
Solarpanel Einstellung setzen
Three.js (WebGl)

## Slide 30: Kompass Kalibrierung
Rohdaten von Magnetfeldsensoren in x-, y- und z-Achse
Für Ausrichtung werden x- und y-Achse benötigt
  Werte müssen für die Berechnung kalibriert werden
  Winkel zum magnetischen Nordpol = arctan( x / y )

## Slide 31: Servomotor Ansteuerung
25ms
0% = 220µs
100% = 830µs
Servotyp: Bluebird BMS-L530MG
Servomotor für Rotation hat Aktionsbereich < 180°, aber nötiger Aktionsbereich = 360°
  Wenn Winkel > 180° -> Winkel – 180°
  Winkel für Neigungsservo -> 180° - Winkel

## Slide 32: Panel Ausrichtung
Basisausrichtung nach Sonnenposition
Servomotoren Rotieren und Neigen die Solarplatten
Wenn SunStorage schief steht ändern sowohl Rotieren und Neigen, Azimuth und Elevation
Somit muss die optimale Rotation und Neigung gesucht werden
Azimuth
Elevation

## Slide 33: Panel Ausrichtung
Basisausrichtung nach Sonnenposition
Umrechnung nach Lage von SunStorage
  Rotation: Drehwinkel von Ebenenvektor um Gyroskop-Achsen
  Neigung: Winkel zwischen Sonnenposition und Richtungsvektor
Azimuth
Elevation
Gyroskop-Achsen
Ebenenvektor
Richtungsvektor

## Slide 34: Quellen
https://www.e-education.psu.edu/eme810/node/534
https://www.pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/declination-angle
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/GY-_271_Triple_Axis_Compass_Datenblatt.pdf?72630
https://slypro.net/produit/gt-u7-gps-module/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:React-icon.svg
https://github.com/mrdoob/three.js/blob/38bf5f47a8c01a1d12d16a41b4097dc9ee31daad/files/icon.svg
https://seeklogo.com/vector-logo/440988/mui